CBCR-006396-2015-PRB-00221

12 de marzo de 2015

LICITACIÓN ABREVIADA LA 701505 (2015-701505-UP)

“Repuestos y Accesorios para Equipos de Cómputo y Radiocomunicación del Cuerpo de Bomberos”

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con domicilio en San José, calle 18, avenida 3, costado norte de la parada de autobuses “La Coca Cola”, recibirá ofertas por escrito hasta las 10:00 horas del 24 de marzo de 2015, con todo gasto pagado e impuestos incluidos, para lo siguiente.

CAPÍTULO I ASPECTOS TÉCNICOS

- DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO:

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | UN | UPS para computadora de escritorio. |

Características:

- Entrada de voltaje: 120V

- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensible)

- Tipo de enchufe NEMA 5-15P

- Longitud del cable: Requerimiento mínimo de1.52 metros

- Variación de tensión de entrada para operaciones principales

- Capacidad de Potencia de Salida: 330 Vatios / 550 VA

- Máxima potencia configurable: 330 Vatios / 550 VA

- Tensión de salida nominal: 120V

- Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal): 47 - 63 Hz

- Tipo de forma de onda: Aproximación acompasada de una onda sinusoidal

- Conexiones de salida: NEMA 5-15R (Respaldo de batería), NEMA 5-15R (Protección contra sobretensiones).

- Que incluya un manual de usuario.

- Características de comunicación: alarma audible cuando la batería detecte  falta de energía eléctrica.

- Garantía mínimo de un año.0

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 4 | UN | Cargador para computadora portátil |

Características:

- Entrada de voltaje: 100~240V 50~60Hz

- Salida de voltaje: 19V 4.74A 90W

- Tipo de conector: 7.4mm x 5.0mm

- Compatible para el modelo de HP EliteBook 8460p Spare 608428-003.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 10 | UN | Batería para computadora portátil |

Características:

- Tipo: Batería recargable de li-ion

- Voltaje: 10.8V

- Celdas: 6 celdas.

- Amperaje: 4400mAh

- Energía: 48Wh

- Color: Negro

- Dimensiones: 205.2x48.1x20.4mm

- Peso: Requerimiento mínimo de 305 g

- La batería debe de ser original, por requerimiento de la garantía del equipo.

- Garantía de un año.

- Compatible para el modelo de HP EliteBook 8460p igual o similar al Hp Spare 628668-001

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | UN | Batería para computadora portátil |

Características:

- Tipo: Batería recargable de li-ion

- Voltaje: 10.8V

- Celdas: 6 celdas

- Amperaje: 4400mAh

- Energía: 48Wh

- Color:  Negro

- Dimensiones: 204.00x53.43x20.26mm

- Peso: Requerimiento mínimo 315 g

- Garantía de un año

- Compatible para el modelo de HP EliteBook 6930p 8460p igual o similar al Spare  HP6735LH

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 3 | UN | Teclado Ergonómico |

Características:

- Tipo de teclado: estándar

- Diseño del teclado: Ergonómico

- Interfaz: USB

- Distribución del teclado: Español

- Color: negro

- Certificaciones: ISO 9001 y 14001

- Teclas especiales: Zoom, teclado numérico incorporado, multimedia y correo electrónico.

- Almohadillas frontales para apoyar las muñecas.

- Compatibilidad: Windows 7/XP

- Garantía por dos años.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 5 | UN | Estuche batería dos en uno para IPhone 5 |

Características:

- Compatible para el modelo IPhone 5

- Medidas: altura 13.970 cm (5-1/ pulgadas), ancho 6.35 cm (2-1/ pulgadas), profundidad 1.5875 cm 5/8 pulgadas Peso: 68.039g (2.4 onzas)

- Interfaz micro USB

- Potencia de salida 5V/1A

- Capacidad  de batería: 1700 mAh

- Color negro

- Compatible con la marca Apple

- Material de policarbonato y ABS

- Tipo de carga: USB

- Tipo de interruptor: Palanca

- Indicador de carga: cuatro luces LED

- Garantía de 6 meses

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 5 | UN | Estuche batería dos en uno para IPhone 4s |

Características:

- Compatible para el modelo IPhone 4s

- Medidas: altura 12.954 cm (5.10 pulgadas) x 6.578 cm (2.57 pulgadas) x 1.8034 cm (0.71 pulgadas)

- Peso: 70.874g (2.5 onzas)

- Interfaz micro USB

- Capacidad  de batería: 2000 mAh

- Color: negro

- Compatible con la marca Apple

- Material de policarbonato y ABS

- Tipo de carga: USB

- Tipo de interruptor: Palanca

- Indicador de carga: cuatro luces LED

- Garantía de 6 meses

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 5 | UN | Cables USB IPhone 5 |

Características:

- Compatible para el modelo IPhone 5

- Cable USB para cargar y sincronizar los dispositivos Apple, con conector para cable de transferencia de datos y de corriente de 8 pines creado por Apple tipo Lightning.

- Color: blanco o negro

- Longitud: 1 metro

- Garantía mínima 6 meses.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5 | UN | Cables USB IPhone 4 y 4s |

Características:

- Compatible para el modelo IPhone 4 y 4s.

- Cable USB para cargar y sincronizar los dispositivos Apple con conector Dock de 30 pines.

- Color: blanco o negro

- Longitud: 1 metro

- Garantía mínima 6 meses.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5 | UN | Cargador de pared para IPhone |

Características:

- Compatible para los modelos IPhone 4, 4s y 5

- Fuente de alimentación 100 240 VCa

- De 50/60 Hz

- Amperaje 0.15

- Salida 5V

- Garantía mínima 6 meses.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10 | UN | Cable USB Samsung |

Características:

- Compatible para los modelos Galaxy tab 10.1 y 7.1

- Color negro

- Sincroniza en el puerto USB, carga con el adaptador de corriente

- Longitud: 1 metro

- Garantía mínima 6 meses.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 15 | UN | Cargador de pared para tableta |

Características:

- Compatible para los modelos Galaxy tab 10.1 y 7.1

- Color negro.

- Entrada: 100-240 VAC a 50/60 Hz a 0,35A.

- Salida: 5 VDC, 2A

- Garantía mínima 6 meses.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | 25 | UN | Cable HDMI |

Características:

- Cable HDMI versión 2.0

- Compatible con resolución de 4K.

- Ancho de banda: 18Gbps.

- Capacidad de alcance de hasta 32 canales de audio.

- Capaz de soportar salida de Dolby TrueHD y DTS-FD Master Audio. Estos son formatos de códec de audio sin pérdida de datos usados en los discos Blu-ray y HD-DVD.

- Conector HDMI tipo A tiene 19 pines.

- Conectores enchapados en oro y moldeado de alivio de tensión-, y el blindaje de mylar, papel de aluminio.

- Se requieren 10 unidades de 3m, 10 unidades de 10m y 5 unidades de 15 metros de longitud. Para este apartado, se deberá cotizar el precio unitario de cada tipo de cable por medida.

- Garantía mínima de 6 meses.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 5 | UN | Tarjeta de Video para PC |

Características:

- Tipo: PCI Express 2.1

- Capacidad 1GB DDR3

- Perfil: Bajo

- Tipo de Factor: Factor de forma pequeño (SFF)

- Puertos de Video: HDMI, VGA, DVI

- Garantía mínima 1 año.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 3 | UN | Disco Duro para computadora portátil |

Características:

- Formato 6.35 cm (2.5 pulgadas)

- Opciones de interfaz SATA de 6 Gb/s, SATA de 3 Gb/s

- Velocidad del eje (5400 RPM).

- Capacidad mínima 500 gb

- Caché 64,32 (MB)

- Garantía mínima 1 año

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 3 | UN | Disco Duro para computadora de escritorio |

Características:

- Formato 8.89 cm (3.5 pulgadas)

- Opciones de interfaz SATA de 6 Gb/s

- Capacidad mínima 500 gb

- Velocidad del eje (7200 RPM)

- Caché (16 MB)

- Garantía mínima un año

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | 5 | UN | Tarjeta de Red para computadora de escritorio SFF |

Características:

- Tipo: Tarjeta de RED RJ45

- Perfil: Bajo

- Velocidad de Transferencia de Datos: 10/100 Mbps

- Puerto: PCI

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4 | UN | Tarjeta de Audio Externa USB de 8 canales |

Características:

- Interfaz USB 2.0 de audio de 8 canales.

- Ocho Entradas XLR + 1/4 pulgada entiéndase también, (XLR + una espiga de  0.635cm) tipo combo con contadores individuales

- Entradas de amplio margen con octano preamplificadores

- Circuitos dedicados de entrada de línea, para grabaciones limpias.

- Dos entradas de instrumento del panel frontal.

- Perillas ajustables para la alimentación y uso de los micrófonos de condensador.

- Salidas auriculares duales con fuente seleccionable para mezclas y monitoreo personalizados.

- Ocho salida de 1/4 y control dedicado equilibrado

- Monitorización sin latencia con control de balance analógico.

- Estándar 1U 48.260 cm (19 Pulgadas) tamaño del rack, elaborado en metal resistente

- Es imprescindible que los  8 canales tengan la capacidad de grabación simultánea de audio.

- Garantía mínima de 1 año.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | 40 | UN | Manos Libres Alámbrico. |

Características:

- Tipo: Diadema semi abierto monoaural

- Conectividad: Cableado

- Longitud mínima del cable 180 centímetros

- Interfaz: Ponga y use USB (plug-and-play)

- Control de respuesta de llamada

- Audio: Mono con cancelación de ruido

- Frecuencia Mínima y Máxima: 20 HZ a 20 KH

- Material: Metálico, Hule y plástico resistente.

- Resistente a impactos.

- Sensibilidad del micrófono -34 dB

- Garantía mínima de 1 año

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | 1 | UN | Manos Libres inalámbrico con base |

Características:

- Tipo: Diadema Monoaural y Biaural

- Compatibilidad: Conexión triple (PC, Dispositivo Móvil, Teléfono de Escritorio)

- Estilos de colocación: Nuca, Oreja y Cabeza.

- Frecuencia inalámbrica: DECT, alcance de hasta 120 metros entre el auricular y la base; conexión Bluetooth v2.1 entre el teléfono móvil y la base.

- Tiempo de conversación: Ilimitado.

- Calidad de sonido: Banda ancha de PC + teléfono de escritorio: hasta 6.800 Hz

- Se requiere que los manos libres cuenten con tecnología igual o superior a la SoundGuard®,  con el fin de proteger la audición de los usuarios.

- Es necesario que el dispositivo este provisto de una batería adicional, la cual cuente con su propio cargador, garantizando el uso continuo del dispositivo.

- Garantía mínima de 1 año

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 15 | UN | Adaptador USB Inalámbrico (Wireless) |

Características:

- Tecnologías: IEEE 802.11n y IEEE 802.11g.

- Interfaz: USB 2.0/1.15.

- Frecuencia y rango: 2.4GHz to 2.462GHz.

- Seguridad: Acceso de Wi-Fi protegido  (WPA & WPA2).

- Certificaciones: FCC Class, BCE & WPA2) FCC Class, BCE.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 1 | UN | Combo de calibración, Open/Short/Load, N (M) |

Características:

- Compatible con el Analizador de espectro SH-362S de la marca Bird Technologies.

- De igual o superior calidad al del modelo CAL-MN-C de Bird Technologies.

- Con la configuración de combinación abierto/corto/carga.

- Impedancia de 50Ω.

- Perdidas de retorno de: -42 dB de DC - 2.5 GHz; -38 dB de 2.5 - 6.0 GHz.

- Rango de frecuencia: DC a 6.0 GHz.

- Potencia Nominal: 1.0 W.

- Conector: Tipo N (macho).

- Acabado: Latón/Nickel.

- Conductor interno: latón/plata.

- Conductor externo: latón/plata.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2 | UN | Sensor compacto de GPS |

Características:

- Compatible con el Analizador de espectro SH-362S de la marca Bird Technologies.

- De igual o superior calidad al modelo 7002A222-1 de Bird Technologies.

- Debe ser un sensor compacto de posicionamiento global, que se utiliza para la información de posición geográfica haciendo trazos.

- Que posea sensor inteligente de 20 canales de alta sensibilidad.

- Que tenga un indicador tipo LED, el cual se active cuando el sensor encuentre señal de GPS.

- Con base magnética para adherencia fácil en metal.

- Capacidad de inmersión, resistente al agua (Waterproof (IPX7 sumergible)).

- Deberá ajustarse a la norma RoHS (Norma que certifica al equipo construido sin materiales tóxicos para medio ambiente).

- Arquitectura del receptor:

20-canales, 200000 correladores eficaces, L1 1575.42 MHz.

Código C/A (1.023 MHz velocidad de procesamiento).

Seguimiento de portadora asistido (carrier-aided tracking).

- Capacidad de rastreo: 20 satélites simultáneamente.

- Precisión: Precisión horizontal: <8m 2dRMS.

- Rendimiento de adquisición:

Arranque en caliente: <1 s (típico).

Arranque en tibio: 32 s (típico).

Arranque en frío: 38 s (típico).

- Datum: WGS-84.

- Datos: Mensajes NMEA-0183 seleccionados: latitud, longitud, elevación, hora, estado de rastreo satelital.

- Parámetros de comunicación por defecto: 9600 baudios, sin paridad, 8 bits de datos, 1 bit de parada.

- Interfaz: RS232 (Serial Data).

- Conector: DB9c.

- Ambiental: Capacidad de inmersión: IPX7.

- Temperatura de operación: -30 a 60°C (-86 a 140°F).

- Humedad: hasta un 95% sin condensación.

- Altitud: 305m a 18,000m (1000 ft a 59,055 ft).

- Longitud de cable: 3m (9.8 ft).

- Dimensiones: 49 x 41 x 14.1 mm (1.9” x 1.6” x .5”).

- Peso: 96 g máx. (2 lbs máx.).

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 2 | UN | Antena de intensidad de campo |

Características:

- Compatible con el Analizador de espectro SH-362S de la marca Bird Technologies.

- De igual o superior calidad al modelo ANT-100 de Bird Technologies.

- Con resistente OEM-fórmula poliuretano (PU), cubriendo y moldeando totalmente la antena para soportar temperaturas extremas, golpes y la humedad.

- Que en su estructura interna posea radiadores helicoidales de acero estirado en frío y tres milímetros de cobre revestido de alto rendimiento.

- Recubrimiento interno de bronce para alta conductividad.

- Mecánicamente conectado y soldado de fábrica.

- Que opere en el rango de frecuencias de: 136-221 MHz.

- Longitud: 20.32 cm (8 pulgadas).

- Del tipo: Helicoidal - Estándar - 1/4 de onda [Ajustable en campo].

- Tipo de conector: SMA (M).

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | UN | Adaptador, N (M) a SMA (F) |

Características:

- Compatible con el Analizador de espectro SH-362S y la antena de intensidad de campo ANT-100 de la marca Bird Technologies.

- De igual o superior calidad al del modelo 4240-500-10 de Bird Technologies.

- Estilo de cuerpo: Recto.

- Revestimiento del cuerpo: Nickel.

- Revestimiento del contacto: Oro.

- Material de aislamiento: TFE (tetrafluoretileno)

- Resistente a la intemperie.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 3 | UN | Carga para 50 watts de potencia |

Características:

- De igual o superior calidad al modelo 50-T-FN de Bird Technologies.

- Rango de potencia:

50W máx. a 40°C.

60W máx. a 25°C.

- Rango de frecuencia y VSWR:

0 a 1GHz en 1.10:1 máx.

1GHz a 4GHz en 1.25:1 máx.

- Impedancia: 50Ω nominal.

- Rango de temperatura: -40°C a 40°C.

- Conector: Tipo-N hembra.

- Posición de operación: Cualquiera.

- Acabado: Negro anodizado.

- Tamaño nominal: 11.6 cm (4.60 pulgadas) L x 5.842 cm (2.30 pulgadas) aproximadamente.

- Peso: 498 g  (1.1 Libras) aproximadamente.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4 | UN | Elementos para el Vatímetro marca Bird modelo APM-16 |

Características:

- Se requieren las siguientes unidades: dos elementos de 5 watts, un elemento de 50 watts y un elemento de 100 watts

- Compatibles con el Vatímetro APM-16 de la marca Bird Technologies.

- De igual o superior calidad a los modelos APM-5C, APM-50C y APM-100C de Bird Technologies.

- Que operen en el rango de frecuencia de 100-250 MHz.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 50 | UN | Antena móvil cuarto de onda. |

Características:

- Potencia de trabajo: 150 watts.

- Impedancia nominal: 50 ohms.

- VSWR en la resonancia: menor a 1.5:1

- VSWR en toda la gama de frecuencias especificadas: menor a 2.0:1

- Material radiador: Acero inoxidable con acabado en gris titanio.

- Material del montaje tuerca: Zinc fundido, acabado en Titanio.

- Para montaje tipo rosca NMO de ¾.

- Tipo: ¼ de onda (ganancia unitaria).

- Rango de frecuencias: entre 118-940 MHz, ajustable en campo según el corte del radiador.

- Longitud aproximada en la frecuencia más baja: 60.96 cm 24.0 pulgadas.

- De igual o superiores características al modelo PCTCNMFT de la marca PCTEL.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 305 | Metro | Cable coaxial tipo RG-58/U |

Características:

- Conductor:

  - AWG: 20.

  - Trenzado: Solido.

  - Material conductor: BC-Cobre desnudo.

  - Diámetro del conductor: 0.8382mm.

- Aislamiento:

  - Material de aislamiento: PE-Polietileno.

  - Diámetro del material de aislamiento: 2.9464mm.

- Blindaje exterior:

  - Tipo: Trenzado.

  - Material: Cobre estañado.

  - Cobertura del trenzado: 95%.

- Cubierta exterior:

  - Material exterior de la sobrecubierta: PVC-Policloruro de vinilo.

- Diámetro general del cable: 4.902mm.

- Rango de temperatura: de -40°C a +75°C.

- Rango de temperatura certificada de UL: 80°C (ULAWM estilo 1354).

- Peso del cable a granel: 38.693 Kg/Km.

- Que soporte máxima tensión de tiro: 209.065 N.

- Impedancia: de 50 o de 52 Ohm.

- Con Inductancia nominal de: 0.26248 µH/m (micro henrio por metro).

- Capacitancia nominal entre conductor y blindaje: 93.5085 pF/m (pico faradio por metro).

- Velocidad de propagación no menor a: 66%.

- Retraso nominal: 5.05274 s/m (nano segundo por metro).

- Rango de potencia máxima: Para 100 MHz a 350 W y 400 MHz a 160 W.

- De iguales o superiores características de funcionamiento, que el cable coaxial 8240 tipo RG-58A/U de la marca BELDEN.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 8 | UN | Cable de programación frontal para radio móvil Mototrbo |

Características:

- Compatible con los radios digitales DGM6100 de la serie Mototrbo de Motorola.

- Para programación frontal del radio.

- Cables originales de fábrica y nuevos.

- Los cables deben ser de la última versión de fábrica.

| Renglón | Cantidad | UM | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | 30 | UN | Conector tipo N macho para cable RG-58/U |

Características:

- Conector tipo: N macho.

- Con impedancia de 50 ohm.

- Frecuencia en un rango mínimo de 0 a 4 GHz.

- Para instalar en cable coaxial tipo RG-58.

- Material de enchapado en Nickel.

- Material del pin central en oro.

- Material del dieléctrico en Teflón.

- CUADRO DE CALIFICACION DE OFERTAS:

Para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses de la Organización y acorde con lo indicado en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a las ofertas que cumplan con los requisitos formales y técnicos requeridos se le aplicará  el siguiente criterio de evaluación:

Precio (Máximo 100 puntos): Se asignarán 100 puntos a la oferta que cotice el menor precio por renglón, para las restantes ofertas se utilizará la siguiente fórmula:

P 		= 	(P1 / P2) * 100,		donde:

P   		= 	Puntaje por asignar

P1 		=	Menor precio ofertado

P2 		= 	Precio de la oferta por evaluar

100 	= 	Puntaje máximo por obtener

- CONDICIONES GENERALES PARA EL OFERENTE

  - Todos los suministros ofertados deberán ser totalmente nuevos, no se aceptarán suministros reconstruidos o reciclados.

  - Toda mención de catálogos, nombres, marcas, especificaciones y otras indicaciones que corresponden a determinadas casas comerciales, deben tomarse únicamente a título de referencia, pues han sido citados para mayor claridad de los Oferentes, solamente con el propósito de identificar, describir e indicar las características de los bienes deseados; desde luego, se aceptarán las mejoras y ventajas que más convengan a la Organización.

  - El Oferente puede ofrecer la marca y modelo que considere conveniente para cada renglón cotizado, siempre y cuando se ajuste a lo solicitado en las especificaciones técnicas del cartel.

- REQUISITOS TÉCNICOS PARA EL OFERENTE:

  - Catálogos, literatura técnica y/o ilustraciones: Para todos los renglones es indispensable la presentación de catálogos, literatura técnica y/o ilustraciones de los suministros ofertados. Se deberá indicar marca y modelo (cuando corresponda), para lo cual se deberá identificar debidamente todos los suministros ofertado con el número de renglón.

La literatura debe aportarse en idioma español, o en otro idioma, pero en este caso se requerirá que se presente la traducción bajo responsabilidad del Oferente, conforme con los artículos 52 J, y 62 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

  - Plazo de entrega: El plazo de entrega máximo será de 30 días naturales. Para todos los efectos legales, se tendrá por iniciado al día siguiente de la entrega de la orden de compra por parte de Bomberos, salvo que expresamente se indique otra cosa.

  - Garantía: El oferente deberá ajustarse a lo indicado en cada uno de los renglones. Para aquellos que no se indique propiamente en el renglón, el oferente deberá indicar y detallar la garantía que cubre los artículos ofrecidos, sus alcances, límites y duración, siendo ésta en todos los casos no menor a seis (6) meses.

  - El Oferente debe cotizar el precio unitario y total con impuestos incluidos para cada renglón en el que participa.

- Monto estimado de contratación: 	¢15,000,000.00

- Las consultas de orden formal podrán formularse con el funcionario Erick Fallas Barquero al teléfono 2547-3753, o al correo electrónico efallas@bomberos.go.cr; Las consultas de orden técnico deben ser dirigidas al funcionario Fernando Quesada Díaz al teléfono 2507-8730 o al correo electrónico fquesadad@bomberos.go.cr

CAPÍTULO II DELIMITACIÓN ASPECTOS FORMALES

- Criterio de desempate: Se considerará como factor de desempate en la evaluación del presente concurso, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la Administración según lo dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley N° 8262 y sus reglamentos.

En caso de empate, la Organización considerará la siguiente puntuación adicional:

PYME de industria: 5 puntos

PYME de servicio: 5 puntos

PYME de comercio: 2 puntos

En caso de que el empate persista se definirá por orden de relevancia según los siguientes factores:

- Menor plazo de entrega

- Garantía ofrecida

Todo esto según lo dispuesto en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.

- Plazo para adjudicar: El acto de adjudicación será emitido en un plazo no mayor al doble del plazo fijado para recibir ofertas, sin embargo, el dictado del acto de adjudicación procederá únicamente en caso de que efectivamente se cuente con los recursos presupuestarios para respaldar el resultado del concurso. El plazo para adjudicar podrá ser prorrogado por un tanto igual al indicado anteriormente.

- Para el presente concurso no se debe rendir garantía de participación.

- Garantía de Cumplimiento:

  - Monto: 5% del monto total adjudicado.

  - Vigencia: Hasta por dos meses adicionales a la fecha probable de la recepción definitiva del objeto contractual (artículos 40 y 43 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).

- Lugar de entrega: En la Bodega de Aprovisionamiento del Cuerpo de Bomberos,  situada en San Antonio de Desamparados, 400 metros sur este de la Iglesia Católica.  Sacar cita con el señor Jonathan Villalobos Sánchez al teléfono 2276-6660.

Los suministros ofrecidos deberán de venir con los números de serie
asignados por el fabricante.

Los suministros deben ser enteramente nuevos, no reconstruidos ni usados de Costa Rica realice las reportes de las fallas del equipo.

El suministro debe traer su respectivo manual de instalación. La literatura debe aportarse en idioma español, o en otro idioma, pero en este caso se requerirá que presente la traducción bajo responsabilidad del Adjudicatario, conforme el artículo 52, inciso j y artículo 62 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

- Acta de recepción: El Adjudicatario o su Representante deberá suscribir el acta de recibo de los suministros, al momento de la entrega conforme lo establece el artículo Nº195 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

Nota importante: El capítulo II de aspectos formales (formulario denominado "Pliego de condiciones generales") se considera parte integral de este concurso, por lo que el Oferente, a la hora de formular su cotización,  deberá considerar lo descrito en sus cláusulas, quedando obligado a su vez a aportar los requisitos que se solicitan en ese aparte.

Atentamente,

UNIDAD DE PROVEEDURÍA

Lic. Guido Picado Jiménez

Jefe

C. Consecutivo / expediente