CBCR-031139-2015-PRB-01245

Martes 01 de diciembre del 2015

LICITACIÓN ABREVIADA N°701533 (2015-LA701533-UP) “Suministro e instalación de aires acondicionados en varias edificaciones del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica”.

(MODIFICACION)

Se comunica a los interesados en la presente contratación cuya invitación se cursó mediante oficio CBCR-029157-2015-PRB-01144 del 11 de noviembre del 2015, la siguiente modificación:

Pliego de Condiciones Particulares. Capítulo I Aspectos Técnicos

- Para el requerimiento 2, Item 2.3, Estación de Esparza: Se debe cambiar el aire acondicionado tipo piso de cielo de 48000BTU/H por uno tipo pared alta de 24,000BTU/H. Las tuberías de cobre deben ser instaladas dentro de tubo de PVC.

- Para el requerimiento 1, Item 1.17, Estación de las Juntas de Abangares: Se debe de reutilizar la instalación eléctrica. Instalar vidrio en la ventana donde se desinstalar el aire acondicionado a desmontar.

- Para el requerimiento 1, Item 1.20  Estación de Tilarán: Se debe de contemplar la bomba de condensados.

- Para el requerimiento 1, item 1.19  Estación de Upala: Se debe cambiar centro de carga por uno de 8 espacios. Incluir bomba de condensados.

- Para el requerimiento 1, item 1.18 Estación de Bagaces: Se debe incluir centro de carga adicional de 6 espacios. Incluir bomba de condensado.

- Para el requerimiento 3, item 3.2 Estación de Filadelfia: Se debe desinstalar los equipos existentes e instalar en el mismo sitio los nuevos.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.22 Estación de Nandayure: Se debe incluir bomba de condensado.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.27 Estación de Bribrí: Se debe incluir bomba de condensado.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.24 Estación de Siquirres: Se debe cambiar centro de carga por uno de 16 espacios.

- Para el requerimiento 2, ítem 2.1 Estación de Guápiles: Las tuberías de cobre deben de ser instaladas dentro de tubo de PVC y viajar subterraneo hasta la jaula. Se deben de modificar las posiciones de los condensadores existentes. Incluir bomba de condensado.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.25 Estación de Cariari: Se debe incluir bomba de condensado.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.23 Estación Turrialba: Se debe modificar la capacidad de un aire acondicionado de 24000 por 36000BTU/H. Incluir un centro de carga de 4 espacios. Cambiar breaker de 2x20 amp por uno de 2X40 amp. Colocar vidrio donde se desinstalar aire de ventana.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.2 y 1.3 Estación de Acosta: Se debe utilizar el sistema eléctrico previsto. incluir bomba de condensado al equipo de la oficina del ítem 1.2, incluir base de condensador a 10 cm de altura de la losa.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.9 Estación de Tibás: Se debe incluir bomba de condensado. Incluir vidrio en donde se desinstalara aire acondicionado de ventana.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.8 Estación de Desamparados: No se instalará el aire acondicionado en esta estación, en su lugar se instalará en la oficina de paramédicos en la estación de tibás. Debe incluir bomba de condensado.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.5 Estación Metropolitana norte: Se debe incluir una bomba de condensado.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.6 Estación de Pavas: Se debe incluir 1 bomba de condensado. Un aire acondicionado se instala en la oficina y el otro se debe de instalar en la oficina de la estación de Santo Domingo.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.7 Aeropuerto Tobías Bolaños: Se debe incluir instalación de un vidrio y una ventana con marco de aluminio igual al existente.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.10Aeropuerto de Alajuela: Se debe Incluir centro de carga de 4 espacios. Incluir bomba de condensados. Colocar base de 10cm de alto en losa para los condensadores.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.13Estación de Grecia: Se debe cotizar vidrio donde se va desinstalar el aire acondicionado de ventana. Incluir canaleta para esconder tubería y drenaje dentro de la oficina. La tubería exterior debe estar dentro de tuvo PVC. Se debe de fabricar una losa de concreto 210 kg con malla electrosoldada al centro de 10 cm de altura y a la medida del condensador. Incluir Jaula para el condensador desmontable para el mantenimiento.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.14 Estación de Pital: Se debe incluir el respectivo breaker y desconectadores de servicio.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.15 Estación de Los Chiles: Se debe Incluir bomba de condensado.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.28 Estación de Orotina: Se debe cambiar el aire acondicionado tipo pared alta de 36000BTU/H por uno tipo cassette de 36,000BTU/H. Incluir centro de carga intemperie de 8 espacios.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.29 Estación de Quepos: Se debe incluir bomba de condensado. Cambiar centro de carga por uno de 8 espacios.

- Para el requerimiento 2, ítem 2.4 Estación de Buenos Aires: Se debe cambiar la capacidad del equipo de 48,000BTU/H por 60,000BTU/H. Incluir centro de carga de 12 espacios.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.30 Estación de Ciudad Neilly: Se debe incluir 3 bombas de condensado. Cambiar la capacidad de un equipo de 12,000BTU/H a 18,000BTU/H.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.11 Estación de Alajuela: Se debe cambiar un equipo de 24000 pared alta por uno tipo cassette de 36000BTU/H. Incluir una bomba de condensado. Incluir centro de carga de 4 espacios.

- Para el requerimiento 1, ítem 1.12 Estación de Alajuela: Se debe reparar hueco en pared y pintura de todo el paño donde se desinstalará el aire acondicionado de ventana. Incluir un vidrio y un acceso al cielo raso para instalación de protector de voltaje.

D) Especificaciones generales para los requerimientos 1,2 y 3

- Instalación Mecánica:

Toda tubería de refrigeración que quede a la intemperie, debe de poseer su respectiva cañuela forrada con manta pintada con impermeabilizante fastyl.

- Sistema Eléctrico:

Deben dejarse los protectores de voltaje accesibles para mantenimiento.

Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo N°60, del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa

TODOS LOS DemAs TÉRMINOS Y condiciones permanecen invariables asi como la fecha de apertura para el dia 4 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas.

Atentamente,

Lic. Jéssica Delgado López, Jefe

Unidad de Proveeduría

c: LA701533